מפרט טכני, הגשה לשידור .

כללי:

- מטרת המפרט הנה לפרט את הכללים הטכניים להגשת חומרים לשידור.

- הוראות המפרט הנן מחייבות ואין לסטות מהן.

- חומרים אשר לא יוגשו על פי מפרט זה יוחזרו לספק.

- החומרים יועברו לשידור זמן ניכר לפני השידור , מס' הימים, בהתאם לצורך ...תרגום וכו'

- במהלך התוכנית במידה וישנם "בלקים" לטובת ברייק פרסומות , אורכם לא יעלה על 2 שניות .

- יש לתאם מיקום גרפיקה על המסך לדוגמא לוגו ערוץ מסתיר בצד שמאל למעלה באופן קבוע, לרוב בצד המקביל מימין לעיתים עולה גרפיקה לצורכי קידום הערוץ .

- התרגום  (תרגום קוונה) ממוקם משורה 430 (בפיקסלים) ומטה, בתחתית המסך. במדידה של פילדים הנתון הוא 242 ומטה ב field 1 בתוך ה subtitle safe area  (מסגרת של כ-10% מקצה הפריים )

# 1. פורמט הוידאו

  - החומרים יועברו לשידור  SD – PAL     Mb\s 12                                                                       קלטות של התוכנית מאסטר + דאב יועברו לשידור בפורמט BetaCam SX-Pal

  - יחס מסך : לשידור יועברו חומרים שצולמו ביחס מסך 16:9 או שהם מומרים מ 16:9 אנאמורפית   ל4:3 לפני כל העברה יש לעשות תיאום מראש והעברת ניסיון, קלטת או קובץ,  אין לשלוח חומרים עם LETTERBOX ללא אישור .

  - השידור בפועל  576X720 PAL

  - מפרט קובץ השידור בפועל של ערוץ 10 , מפורט בסוף המסמך .

# 2. אודיו

## 2.1  שיטת הקלטת השמע תהיה STREO על פי הפירוט הבא:

## CH 1=Left, CH 2=Right

## CH 3=CH 1/Mute, CH 4=CH 2/Mute

, (-20dbfs peaks up to -12dbfs)  Audio Level = 0 Vu , (+4dbm)

לאודנס יעמוד על ממוצע של 28- LKfs

3. Time Code

  - רציף לאורך כל הקלטת מסוג LTC T/C

  - ה TC של כל קלטת יתחיל ב 01:00:00:00

# 4. חומר גלם

חומר הגלם יהיה קלטות חדשות (לא ממוחזרות)! מאיכות גבוהה המקבילה לאיכות

סידרת Master של SONY.

כל הקלטות יסופקו במיכל הפלסטיק המקורי שלהם לשם הגנה פיזית.

# 5. מדבקות

  - לכל קלטת יצורפו מדבקות אשר יכילו את המידע הבא:

5.1.1 שם האפיזודה.

5.1.2 TC התחלתי של כל פרק* על גבי הקלטת.

5.1.3 אורך כל פרק * (נטו ללא Slate ).

# 6. הקלטת אותות

  - כל תחילת פרק יוקדם עם Video Slate אשר יכיל את המידע הבא:

    - ב TC 00:58:30:00 אות בוחן מסוג 75% Color Bars עם 1Khz Tone.

    - ב TC 00:59:30:00 אות Black.

    - ב TC 00:59:40:00 יוקלט Video Slate  אשר יכיל את המידע הבא:

שם האפיזודה. ב TC 00:59:50:00 אות Black.

    - ב TC 01:00:00:00 תחילת הפרק הראשון.

    - בסוף כל קלטת יש להשאיר זנב של לפחות דקה אשר בו מוקלט Black

עם TC רציף.

7. שליחת תוכניות כקבצים

לפני שילוח קבצים לערוץ, יש לבצע אישור ובדיקות התאמה למערכות השידור, ובזמן ניכר לפני יום השידור (יותר משבוע עבודה).

שילוח קובץ מתבסס על הנתונים שפורטו עד כה, כאמור לפני כל תוכנית יש לשבץ אותות

(bars + slate ) וביחס מסך המוזכר בסעיף 1.2.

על הקבצים להיות PAL, לפחות 12.0 Mbps,Top Field First, Interlaced,שמע:Khz  48  bits 16

וידאו :  file container : MXF- OP1a Video codec : IMX 30

להלן פירוט לדוגמה של פורמט הקובץ כפי שהוא משודר בערוץ, נא להקפיד שנתוני הקובץ הנשלח אינם נמוכים מהמפורט :

מפרט קובץ בשידור, ערוץ 10   בפורמט SD , file system:  NTFS

| Format | MPEG Video |
| --- | --- |
| Format version | Version 2 |
| Video |  |
| Format | MPEG Video |
| Format version | Version 2 |
| Format settings, Matrix | Default |
| Bit rate mode | Constant |
| Bit rate | 13.0 Mbps |
| Nominal bit rate | 12.0 Mbps |
| Width | 720 pixels |
| Height | 576 pixels |
| Display aspect ratio | 16x9 anamorphic to 4X3 |
| Frame rate | 25.000 fps |
| Standard | PAL |
| Colorimetry | 4:2:2 |
| Scan type | Interlaced |
| Scan order | Top Field First |
| Bits/(Pixel*Frame) | 1.258 |
| Audio |  |
| Format | MPEG Audio |
| Format version | Version 1 |
| Format profile | Layer 2 |
| Bit rate mode | Constant |
| Bit rate | 384 Kbps |
| Channel(s) | 2 channels |
| Sampling rate | 48.0 KHz |
| Resolution | 16 bits |

בכבוד רב,

אמיר אנגל

מנהל חדר שידור  I  ערוץ 10